Název akce:	  Větrání a ochlazování prádelny

1/ ZADAVATEL:

1.1.	Název			:  PALATA – Domov pro zrakově postižené

1.2.	Kontaktní místo	:  Na  Hřebenkách  5/737

1.3.	K rukám           	:  Ing. Jiří Procházka – ředitel domova

1.4.	Tel.			:  257 311 930

1.5.      Fax                            :   257311 932

1.6.	Další informace	:  email . servis@palata.cz  nebo

mob. 731575091, email: slepicka@palata.cz

2/	PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

2.1.	Název			:  Větrání a ochlazování prádelny

2.2.	Stručný popis		:  Vzduchotechnické zařízení k teplovzdušnému větrání prádelny

s využitím odpadního tepla z produkce sušiček prádla . VZT jednotka zajišťující přívod a odvod vzduchu vybavená rekuperačním deskovým výměníkem s bypassem, teplovodním ohřívačem a vzduchovými filtry. Součástí jednotky je autonomní elektrický rozvaděč s DC regulačním okruhem pro řízení chodu VZT jednotky a ÚT směšovací okruh. Provoz jednotky je samočinný dle hodnot nastavených pomocí dálkového ovladače. Vzduch je rozváděn ocelovým pozinkovaným potrubím v provedení Spiro-safe doplněného tlumiči a hadicemi s hluk-tlumícím účinkem. Zařízení pracuje se sto procenty venkovního vzduchu. Systém je doplněn autonomní klimatizační jednotkou k ochlazování pracoviště žehlírny. Všechna zařízení jsou doplněna okruhy pro odvod kondenzátu.

2.3.	Termín realizace	:  4.čtvrtletí 2011

2.4.      Podklady                     : projektová dokumentace vypracovaná ing. Jaroslavem Macákem

viz příloha č. 1

prohlídka prostor možná po telefonické dohodě

3/	EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ  INFORMACE:

3.1.	Předpokládaná cena zakázky do 500.000,- Kč bez DPH

3.2.	Kritéria nabídky 	: 1)  celková cena   včetně DPH                   90 %

2)  délka záruční doby                                10 %

4/	PODMÍNKY ÚČASTI – struktura podávané nabídky:

  - Výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenský list – kopie

  - Doplněný položkový rozpočet včetně specifikace jednotlivých dílů – viz příloha č. 1

  - Čestné prohlášení – viz příloha č. 2

5/	 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE:

  - Lhůta pro doručení nabídek :                             do 3. 10. 2011  do 16,00 hodin

  - Po vyhodnocení výběrového řízení bude s vybraným uchazečem uzavřena „Smlouva 
  o dílo„. Poptávající si zároveň vyhrazuje právo nevybrat uchazeče.

Ing. Jiří Procházka

ředitel domova